## Slide 1: UNIDADE 2 : Comunicações a longas distâncias
Propriedades das Ondas:
Reflexão Total – As Fibras ópticas
Bandas de radiofrequências
Jacinta Moreno

## Slide 2: Fibras ópticas
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013

## Slide 3
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
Reflexão total da Luz
http://phet.colorado.edu/pt/simulation/bending-light
Ocorre quando deixa de existir refracção da luz.
Ocorre para ângulos de
incidência superiores ao ângulo limite (), cujo valor é , quando a luz passa do meio 1 para o meio 2.
Notes: A reflexão total de uma onda é um caso particular do fenómeno da refracção, em que a onda refractada é tão desviada, na separação dos dois meios que passa a sofrer reflexão.

## Slide 4: Fibras ópticas
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
O que é uma fibra óptica?
É um meio muito eficiente para transmitir informação.
É um filamento de vidro ou de material polimérico, semelhante a um fio de cabelo, com a particularidade de conseguir transmitir luz, através da sua estrutura transparente e flexível de dimensões microscópicas.
para que serve?
A luz incidente (visível ou infravermelho) numa extremidade da fibra á guiada ao longo desta, aparecendo quase sem atenuação na outra ponta. Os sinais viajam à custa de consecutivas reflexões totais no núcleo da fibra.
como o faz?
Notes: Colocar as questões motivadoras
A massificação das redes de telecomunicações fez surgir desafios crescentes, a tecnologia das fibras ópticas é a solução actual e futura para a satisfação dos requisitos das novas formas de comunicar

## Slide 5: No interior de uma fibra óptica
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
Notes: Comparar com os esquemas da pag. 197 do manual. Fig. 131
Nem todos os sinais luminosos chegam ao receptor ao mesmo tempo - os da zona central(percurso menor) chegam 1º, como consequência um pulso chegava ao receptor deformado.

## Slide 6: No interior de uma fibra óptica
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
Uma fibra óptica é constituída de material dieléctrico (sílica-plástico, diferentes plásticos, ou através de dopagens convenientes de materiais semicondutores como - GeO , P O - na sílica (SiO)), plástico ou de vidro, em forma cilíndrica, transparente e flexível, de dimensões microscópicas comparáveis às de um fio de cabelo.
Notes: Dopagem da FO

## Slide 7: índice de refracção - tabela
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
Tabela¦ Índice de refracção absoluto | 
Substância | n
Ar | 1,0003
Água | 1,33
Núcleo da fibra óptica | 1,62
Revestimento da fibra óptica | 1,52
Vidro comum | 1,52
Diamante | 2,42
A Tabela indica os valores do índice de refracção de alguns materiais em relação ao vazio, obtidos a 20 C e usando luz de .
O índice de refracção da fibra tem de ser suficientemente grande para que não haja refracção: tem de haver sempre reflexão total nas paredes da fibra.

## Slide 8: Vantagens no uso da fibra óptica
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
Ser constituída por material não condutor eléctrico, faz com que esta seja imune a interferências electromagnéticas, logo são imunes a ruídos que interferem na transmissão de informação ou no funcionamento de um circuito, como tal pelo que a qualidade de imagem é sempre superior à de outras soluções.
A largura de banda (gama de frequências onde é possível utilizar um canal para transmitir dados) implica mais utilizadores a partilharem uma mesma ligação e uma possibilidade de atingir maiores taxas de transmissão de dados, vídeo e voz em simultâneo, na ordem dos mil milhões de bits por segundo.

## Slide 9: Desvantagens no uso da fibra óptica
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
As fibras ópticas ainda estão muito dependentes do processamento eléctrico nas extremidades (repetidores, routers, etc.).
As fibras ópticas apresentam custos elevados de construção.

## Slide 10: A Fibra Óptica versus cobre (ADSL) e coaxial.
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
Os cabos de cobre estão sujeitos a interferências pelo que para distâncias maiores, ocorre atenuação progressiva do sinal.
A Fibra óptica é muito mais eficiente e segura do que o cobre, pois transmite mais informação em distâncias maiores (até mais de 80km de distância) sem necessidade de amplificação e com um maior grau de fidelidade.
Um par de fibras ópticas pode transmitir 2.5 milhões ou mais de chamadas telefónicas ao mesmo tempo.
Um cabo de cobre com a mesma capacidade teria um diâmetro da ordem de 6 m!

## Slide 11: Fibra óptica – o uso que lhe dás!
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
Notes: As que vulgarmente lhe damos!

## Slide 12: Fibras ópticas – algumas aplicações
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013

## Slide 13
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
Notes: Pedir para acompanhar pelo livro, página 201
As radiofrequências são atribuídas pela ANACOM-Autoridade Nacional para as telecomunicações.

## Slide 14: Fibras ópticas – Como funcionam!
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013

## Slide 15: Learning is better when we do it together. ☺
Física e Química A 11.ºANO 24 de Janeiro de 2013
C