Improvisar um barómetro

Material

• 1 garrafa de plástico de 1,5 L

• 1 prato fundo

• fita adesiva

• 1 tira de papel milimétrico com cerca de

10 cm de altura por 1 cm de largura

| O que fazer 1 Cola a tira de papel milimétrico na garrafa, segundo a direcção da altura da garrafa (a pouco mais de metade da respectiva altura). 2 Coloca água na garrafa até cerca de 2/3 do seu volume. 3 Coloca água no prato, até cerca de metade da altura. 4 Mantendo a garrafa tapada com os dedos, inverte a garrafa e coloca a boca da garrafa no prato, devidamente equilibrada. Porque não sai água da garrafa? 5 Observa (e regista) diariamente, o nível da água dentro da garrafa. |  |
| --- | --- |

Improvisar um higrómetro

Material

• 1 cabelo comprido não oleoso

• Pedaço de cartão forte em forma de L

• Carrinho de linhas e prego

• Chumbada de 50 g

• Cartolina e cola

| O que fazer 1 Abre uma janela no pedaço de cartão, como se ilustra na figura. 2 Fixa, com um prego, por baixo da janela um pequeno carrinho de linhas, de forma que este possa rodar. 3 Cola no carrinho uma seta de cartolina. 4 Marca no cartão uma escala na zona onde a extremidade da seta vai rodar. 5 Ata um fio de cabelo não oleoso num ponto por cima da janela, enrola-o duas ou três vezes no carrinho e pendura na ponta do cabelo a chumbada para o manter esticado. 6 Coloca um recipiente com água a ferver por baixo do aparelho. O fio de cabelo estica. Considera que a seta indica nessa posição 100% de humidade relativa, o valor máximo possível. 7 Observa a diminuição de humidade do ar quando, depois de retirares a água a ferver, o cabelo encolhe... |  |
| --- | --- |