Ficha de trabalho

Determinação da distancia epicentral e localização do epicentro

Introdução

O registo das ondas sísmicas é feito por aparelhos especiais, designados por sismógrafos, que permitem o traçado de gráficos, designados por sismogramas. Nestes registos podem identificar-se determinados parâmetros que permitem obter vários dados acerca de um sismo.

1 – Registo das ondas sísmicas e determinação de epicentro

Figura 1 – sismograma e o trajecto seguido pelas diferentes ondas desde o foco até ao sismógrafo

1 - De acordo com os dados da figura identifica o tipo de onda sísmica que:

  - Apresenta maior velocidade relativa de propagação.

P

1.2 – Apresenta maior poder destrutivo. Justifica.

São as ondas L, porque são as ondas superficiais e as de maior amplitude.

2 – A figura 2 representa um sismo do qual de obtiveram dois sismogramas diferentes

em estações sismográficas distintas.

Figura 2 – sismograma de duas estações sismográficas

2.1 – Procura relacionar a distância epicentral com:

- O intervalo de tempo que entre o registo das ondas P e S, respectivamente;

Quanto mais perto estiver a estação sismográfica do foco, menos tempo levará a registar as ondas P e S.

- A frequência apresentada pelas ondas registadas nos sismogramas.

A frequência é o número de oscilações que ocorrem num determinado intervalo de tempo. Quanto maior a distância da estação sismográfica ao foco, maior será a frequência, logo em B há mais oscilações.

II – Localização do epicentro de um sismo:

Um dos métodos mais utilizados para determinar o epicentro de um sismo consiste na obtenção de curvas que relacionam as distâncias percorridas pelas ondas sísmicas com o tempo que elas gastam a percorrer essas distâncias. Para este efeito provocam-se sismos artificiais, através de explosões feitas em locais diferentes. Estas geram ondas sísmicas que são detectadas pelas estações sismográficas.

Ao saber o local e o tempo em que se deu a explosão, assim como a distância exacta que separa o local da explosão e a estação sismográfica, calcula-se o tempo que decorre entre o momento da explosão e o início do registo no sismógrafo.

1 – Considera 3 estações sismográficas que obtiveram os registos que estão representados na figura 3, resultantes de um mesmo sismo cujo epicentro é desconhecido.

Figura 3 -  Sismogramas parciais de um sismo fictício nos E.U.A.

  - – Preenche a tabela seguinte indicando as diferenças de tempo de chegada das ondas P e S às 3 estações sismográficas.

|  | Diferença de tempo (S-P) |
| --- | --- |
| Sismograma A | 13-5 = 8 |
| Sismograma B | 12-5 = 7 |
| Sismograma C | 9-3 = 6 |

  - – Determina as distâncias a que se encontram estas estações relativamente ao epicentro do sismo em estudo.

D.E. = [( S-P)-1]x1000

Sismograma A – 8-1*1000 = 7000 km

Sismograma B – 7-1*1000 = 6000 km

Sismograma C – 6-1*1000 = 5000 km

Fim

Bom Trabalho(