Poluição da Água

Albufeira de Odivelas

Fig. 1- Barragem de Odivelas

- Resumo Histórico

A construção da Albufeira de Odivelas decorreu em duas fases distintas, a primeira aconteceu entre o ano de 1968 até 1972 e a segunda fase prolongou-se de 1973 até ao ano de 1980.

Inicialmente a área beneficiada prevista no projecto de construção da albufeira era de 7300 ha, correspondendo 3800 ha à primeira fase e 3500 ha à segunda fase. Posteriormente a área beneficiada passou para 6845 ha, tendo sido rectificada em 1984 para cerca de 6381 ha.

Actualmente o aproveitamento hidroagrícola da albufeira beneficia de uma área de 6845 ha, divididos por 404 parcelas, sendo propriedade de 215 beneficiários.

A exploração e conservação desta albufeira tiveram início no ano de 1974 sob a responsabilidade da Direcção Geral dos Recursos Naturais. A 16 de Março de 1991, a sua gestão foi transferida para a Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas. Esta Associação (ABORO), com sede em Ferreira do Alentejo, foi constituída por escritura pública de 3 de Fevereiro de 1987, tendo sido alterada pela escritura pública de 10 de Dezembro de 1987, no Cartório Notarial de Alvito e reconhecida como pessoa colectiva de direito público pela Portaria de 11 de Fevereiro de 1988 do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e das Pescas, publicada no Diário da República II Série nº 45 de 24 de Fevereiro de 1988. [1]

- Objectivos

O principal motivo que levou à construção da barragem de Odivelas foi o alargamento das áreas de regadio.

Outros usos que também favoreceram o propósito desta construção foram o abastecimento municipal, fins industriais e obtenção de energia.

A evolução dos sistemas de regadio deu-se tanto a nível qualitativo, como quantitativo, em duas fases distintas: na 1ª fase o perímetro de rega era mais modesto e a água corria apenas por gravidade, na 2ª já era por pressão culminando numa amplificação da área de rega. [2 ]

- Caracterização Física

A barragem eleita localiza-se no distrito de Beja, situando-se na sub-região do Baixo Alentejo. Odivelas é uma freguesia do Concelho de Ferreira do Alentejo, com 109,96 km2 de área e 692 habitantes (valores referentes ao ano de 2001). A sua densidade é de 6,3h/km2. Está inserida na Bacia Hidrográfica do Sado e a sua linha de água principal é a de Ribeira de Odivelas.

A barragem de Odivelas é do tipo mista (betão arco – abóbada) sendo composta por um troço de terra e por um troço de abóbadas múltiplas ou arcos múltiplos. [2 ]

- Delimitação da Bacia Hidrográfica

A bacia do Sado, bacia inteiramente portuguesa de maior área (430 km2), encontra-se delimitada a norte pela bacia do Tejo, a este pela bacia do Guadiana, a sul pela bacia do Mira e a oeste por uma faixa costeira drenando directamente para o mar. A bacia apresenta uma orientação geral sul-norte, com largura ligeiramente inferior ao comprimento. O plano desta Bacia Hidrográfica abrange uma área total de 8341 km2, dos quais 7692 km2 correspondem à bacia do Sado propriamente dita e os restantes 649 km2 aos cursos de água da plataforma litoral. [3 ]

- Linhas de Água

Na orla costeira podem observar-se linhas de água cujas nascentes se localizam na Serra de Grândola e que, correndo perpendicularmente à costa, drenam directamente para o mar.

A albufeira do Alvito, situa-se também na ribeira de Odivelas a montante da albufeira de Odivelas. Esta barragem funciona como reservatório da albufeira de Odivelas não dispondo de uma tomada de água, sendo portanto os caudais lançados para a ribeira, por intermédio da descarga de fundo quando necessário. [3 ]

- Declives e Relevo

Do ponto de vista cartográfico, a região caracteriza-se por um modelado suave com cotas que oscilam entre os 104 m e os 65 metros (em média) e uma rede de drenagem do tipo dendrítico, com escoamento no sentido Alvito-Odivelas.

Quanto às características fisiográficas da bacia hidrográfica de Odivelas, o declive médio é de 5%. [3 ]

- Geologia e Solos

Sobre a albufeira pode ser observada uma vasta mancha abrangendo grosso modo todo o miolo da bacia, correspondendo a depósitos do Cenozóico, e que marca nitidamente a passagem destes últimos para as rochas metamórficas não carbonatadas do Maciço Antigo.

Os grandes grupos litológicos representados na área abrangida pelo Plano da Bacia Hidrográfica do Sado encontram-se fortemente associados às unidades morfoestruturais sobre as quais a Bacia assenta: a Orla Mesocenozóica Ocidental, a Bacia Sedimentar do Sado e o Maciço Antigo. Predominam na zona de Ferreira do Alentejo os granitos, os dioritos e os gabros. Relativamente aos solos na área abrangida por este aproveitamento hidroagrícola predominam os solos Mediterrâneos Pardos, Para-hidromórficos de arenitos, conglomerados argilosos ou argilas (Pag), que estão divididos em três classes de aptidão para o regadio.

Com uma predominância pouco significativa apresentam-se os Solos Mediterrâneos Pardos Para-Barros de materiais calcários (Pac) e Barros Pretos Calcários Pouco Descarbonatados de rochas eruptivas ou cristalóficas básicas associadas a calcário friável ou de grés argilosos calcários ou margas (Bpc).

A maioria da área definida pelo perímetro de rega corresponde às formações detríticas do Vale

do Sado, com excepção de um pequeno sector, a norte, onde predominam terrenos argilosos resultantes da alteração de rochas gabro-dioríticas do complexo dos “Gabros de Beja”.

A geologia dominante pertence à formação do Esbarrondadoiro de idade Miocénica e às formações Plio-Quaternárias de cobertura.

As litologias presentes são constituídas por conglomerados, margas, calcários gresosos com seixos, calcários margosos, argilas, arenitos e areias, em níveis alternantes. O substrato hercínico da bacia é constituído por xistos paleozóicos do complexo vulcano-silicioso, detectados a 200 metros de profundidade numa sondagem realizada em Figueira de Cavaleiros. [6 ]

- Análise Morfométrica da Albufeira

- Perímetro

.

O perímetro de regadio de Odivelas, apresenta uma extensão aproximada de 100 km2 (10 000 ha), situada 5 Km para W de Ferreira do Alentejo, próximo da localidade de Canhestros. O perímetro de Rega de Odivelas será, porventura, o primeiro da mega-estrutura hidráulica de regadio baseada na Barragem de Alqueva a entrar em funcionamento. [1 ]

- Área

A Bacia Hidrográfica da Albufeira de Odivelas tem uma área de 430 Km2, a Sub-Bacia Hidrográfica Principal tem 430.88km2 e a Sub-Bacia Hidrográfica Própria tem 219.88 km2.

A área inundada é de 973 ha.

Esta Albufeira tem a capacidade total de 96,0 hm3, possuindo uma capacidade útil de 70hm3 e uma capacidade morta de 26,0hm3. [1 ]

- Caracterização climática

A análise climática da área em estudo indica um clima mediterrânico de características oceânicas. A partir dos registos da estação climatológica de Beja define-se uma temperatura média anual de 16ºC e uma precipitação média de 527mm/ano. Nesta região podem identificar-se 4 meses secos, de Junho a Setembro e um défice hídrico acumulado para agricultura superior a 3500 m3/ha correspondente ao período de Maio a Outubro.

Os factores climáticos são de grande importância, pois tanto podem influenciar as actividades turísticas e laborais (da zona envolvente da barragem), como também interferem na qualidade da água e nas actividades recreativas (na própria albufeira). As características climáticas e hidrológicas da bacia são descritas pelas elevadas temperaturas da ecoregião e pelos regimes de escoamento fracos que ocorrem na maior parte do ano.

Nos meses de Maio a Setembro os ventos são sobretudo de Nordeste. No resto do ano são de Norte e Sudoeste. A velocidade média destes varia entre os 10 e 14 km/h (dados obtidos da estação climatológica de Viana do Alentejo).

Outros factores climáticos relevantes na região são o granizo, o orvalho, a geada, o nevoeiro e as trovoadas, sendo a geada o mais importante, pois é responsável pela destruição de grande parte de terreno cultivado. [7 ]

1. Temperatura

A temperatura do ar média anual ronda em quase toda a bacia do rio Sado os 16ºC, sendo que na albufeira de Odivelas ronda os 16,3 ºC. As características climáticas e hidrológicas da bacia são descritas pelas elevadas temperaturas da eco-região e os regimes de escoamento fracos que ocorrem na maior parte do ano. Nos meses mais quentes (Julho e Agosto) a Temperatura médias do ar varia de 19ºC junto ao mar e 24ºC na zona interior (Beja). Em Janeiro, mês mais frio, a temperatura média do ar varia entre 9ºC   na zona de Évora e 12ºC em Sines. [7 ]

- Precipitação

O regime pluviométrico na Bacia é caracterizado por um semestre chuvoso (estação fria) e um semestre seco (estação quente), concentrando-se no semestre húmido compreendido entre Outubro e Março, cerca de 78% da precipitação. Nos meses de Julho e Agosto esta é praticamente nula.

A precipitação média anual da bacia é de 624 mm atingindo os valores máximos, acima de 900 mm, na serra de Grândola e os valores mínimos, inferiores a 600 mm em toda a zona do Vale do Sado e na Orla costeira. Em termos globais, no entanto, na maior parte da Bacia a precipitação média anual está compreendida entre os 500 e os 700 mm. [7]

- Evaporação

Os valores médios de evaporação são máximos em Agosto com 261 mm e mínimos em Janeiro com 69,5 mm (dados relativos a 2000). [4]

4. Escorrência

O escoamento médio anual é de 80,8 hm3 e a Área da Bacia Hidrográfica é de 430  km2. De acordo com os cálculos abaixo indicados, a escorrência média anual é de 0,187 m3/ m2.

O rio Sado e as restantes linhas de água a ele afluentes caracterizam-se por um regime de escoamento com forte variação inter-anual e vincado carácter sazonal, com largos períodos com caudais reduzidos. Assim e embora o rio Sado actualmente não apresente em ano médio um longo período sem caudais, nas linhas de água a ele afluentes existe anualmente um período sem escoamento natural, que em média é cerca de 3 a 4 meses. [4]

- Disponibilidades hídricas

Cálculos

Escorrência (Ex) = Escoamento médio anual = 808 x 106 m3 = 0,187 m3/ m2

Área da Bacia	   	430 x 106 m2

Caudal (Qano) = ABH  x  Ex = 430 x 106 m2  x 0,187 m3/ m2  = 80,41 x 106 m3/ano

Tempo Retenção (tr) = V = 96,0 x 106 m3	 = 1,1939 ano

Q     80,41 x 106 m3/ano

Taxa de renovação (D) =  1 =      1	  =  0,8376  ano -1

tr      1,1939

Armazenamento:

| Fig. 5- Cota e NPA da albufeira de Odivelas | Fig. 6- Evolução do armazenamento da Albufeira de Odivelas nos Anos Hidrológicos 2004/05 e 2005/06 |
| --- | --- |

[5 ]

A água proveniente da albufeira de Odivelas é utilizada para a rega, para fins industriais e num futuro próximo também para o abastecimento às populações.

A drenagem dos solos é feita através de uma rede de colectores a céu aberto com cerca de 60 km.

O IHDRa identificou a albufeira de Odivelas a necessitar de 10x106 m3 provenientes da albufeira do Alvito porque as reservas não são suficientes para abastecer a nova infraestrutura 12 do perímetro.

Capacidade de armazenamento total : 96 000 000 m3

Capacidade de armazenamento útil : 70 000 000 m3

Altura máxima do leito : 48 m

Desenvolvimento do coroamento : 544 m

Largura do coroamento: 7,50 m

Referências Bibliográficas e de Internet do capítulo 1

[1 ]     Adaptado de Snirh, disponível em:

http://snirh.inag.pt/snirh.php?main_id=1&item=4.4 (Abril 2006)

[2 ]     Adaptado de Associação dos Beneficiários da Obra de rega de Odivelas, disponível em:

http://www.aboro.pt/ (Abril 2006)

[3 ]   Adaptado de Plano da Bacia Hidrográfica do Sado do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, disponível em:

http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_LN_24538_1_0001.htm (Abril 2006)

[4] Adaptado de Boletim de escoamento do Snirh, disponível em: http://snirh.inag.pt/snirh.php?main_id=1&item=4.4 (Abril 2006)

[5 ]    Adaptado de Comissão Nacional Portuguesa de Grandes Barragens, disponível em: http://cnpgb.inag.pt/gr_barragens/gbportugal/FICHAS/Odivelasficha.htm (Abril 2006)

[6 ] Adaptado de Georoteiros, o portal da Geologia disponível em:

http://www.georoteiros.pt/georoteiros/apagina/A_licoesdetalhe.aspx?IDlicao=11&capitulo=23&pLetra=&ACTIVO=&TITULO=&TIPO_tema=&lista (Abril 2006)

[7 ] Adaptado de Instituto de Meteorologia, disponível em:

http://web.meteo.pt/pt/clima/clima.jsp (Abril 2006)

# Text boxes

Dados:

- Escoamento médio anual = 808 hm3 = 80,8 x 106 m3

- Área da Bacia Hidrográfica (ABH)= 430  km2 = 430 x 106 m2

- Capacidade total da albufeira (VNPA) = 96000 x 103 m3 = 96 * 106 m3

D = 1  = Q

tr     V

tr  = V

Q

Trabalho Realizado por:

- Núria Costa, nº 11791,LECN

- Eva Firme, nº 15471,LECN