Determinação do epicentro de um sismo

Material

- Compasso

- Régua

- Máquina de calcular

- Carta

Procedimento

- Utilizando uma régua, determine a distância entre o momento de chegada dos dois tipos de onda em cada estação e converta essa distância em tempo, através da escala fornecida.

- Determine em seguida o intervalo de tempo entre a chegada dos dois tipos de ondas para uma distância conhecida (fig.1). (Nota: admita uma distância de 100km e suponha que a velocidade médias das ondas P é de 6,1km e das ondas S de 4,1km). Calcule o tempo gasto pelas ondas P e S para percorrer a distância de 100km.

- Calcule o intervalo de tempo entre a chegada das ondas P e S para a distância considerada (100km).

- Conhecido o intervalo de tempo para a distância considerada, estabeleça uma proporcionalidade de modo a determinar a distância epicentral para os intervalos calculados nas estações A, B e C.

- Converta cada uma das distâncias calculadas na escala da carta da fig.2 e, fazendo centro em cada uma das estações, trace circunferências de modo a determinar o epicentro deste sismo.

Figura 1

Figura 2