# Capítulo V

# Qualidade e Quantidade da água

## Usos da água (actuais e potenciais)

- Usos Principais actuais

      - Rega

- Usos secundários actuais

De acordo com o Decreto-Regulamentar Nº 2/88 , as características do local em que se inserem e dos usos primários já existentes, são divididas em quatro classes:

- Protegidas

- Utilização Limitada

- Utilização Livre

- Condicionada

A barragem de Odivelas é classificada como sendo de Utilização limitada, sendo que o tipo de actividades permitidas está resumida na tabela 1.[0]

Tabela 1 – Actividades permitidas na barragem de Odivelas

| Albufeira | Actividades | Classificação |
| --- | --- | --- |
|  | Pesca | Natação e Banhos | Navegação a remo e vela | Navegação a motor | Competições desportivas | Competições Desportivas a motor |  |
| Odivelas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Utilização Limitada |

.[0] http://snirh.inag.pt/snirh.php?main_id=1&item=4.1.1&objlink=&objrede=LINK_DIRECTO

## Cálculo das cargas poluentes potenciais geradas na bacia hidrográfica

Para a determinação da carga poluente afluente á Albufeira do Odivelas, recorreu-se à bibliografia existente sobre a área, nomeadamente a Caracterização Geral da Bacia Hidrográfica da Albufeira da Barragem de Odivelas e Avaliação das Cargas Poluidoras Afluentes e o Programa de Medidas com Vista a melhorar a Qualidade das Águas Superficiais Destinadas à Produção de Água para consumo Humano no Alentejo[1]

Tabela 2 tabela relativa  ás cargas poluentes geradas na bacia de Odivelas

| ID | ACTIVIDADE | TIPO | DIMENSÃO | Nº HAB.EQUIVALENTE | TIPO DE TRATAMENTO | SITUAÇÃO TRATAMENTO | CARGA PRODUZIDA | CARGA REJEITADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Kg CBO5/dia | Kg CBO5/dia |
| 20002 | Suinicultura | Multiplicação+Eng | 150+500 | 3375 | Sistema de retenção | Deficiente | 202,4 | 0 |
| 20003 | Urbana | Efluente final | 380 | 380 | Biodiscos | Deficiente | 22,8 | 5,7 |
| 20004 | Urbana | Efluente final | 250 | 250 | Fossa séptica | Deficiente | 15 | 10,5 |
| 20005 | Urbana | Efluente final | 500 | 500 | Biodiscos |  | 30 | 7,5 |
| 20006 | Urbana | Efluente final | 1268 | 1268 | Lamas activadas |  | 76,1 | 11,4 |
| 20008 | Urbana | Efluente final | 178 | 178 | Fossa séptica | Deficiente | 10,7 | 7,5 |

Tabela 3 - valores de CBO5 relativos ao ano 2003/2004

| CBO5 DV(mg/l) |
| --- |
| 2003 | 2004 |
| Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

[1] DRA-Alentejo, 1999

## Levantamento de dados analíticos de qualidade da água

Traduzindo  Critério de verificação de conformidade da qualidade da água, como o conjunto de regras que permitem avaliar se a qualidade da água, determinada nas condições e com a frequência estipulada, cumpre a norma ou padrão de qualidade referente a determinado uso preceitos, onde se incluem VLE, a observar na descarga das águas residuais na água e no solo visando a sua protecção contra a poluição.

Norma ou padrão de qualidade da água, representa os valores de parâmetros físicos, químicos, biológicos e microbiológicos que definem uma qualidade da água aceite como adequada para determinado uso. .[2]

Como uma das principais fontes de abastecimento da bacia hidrográfica de Odivelas, a bacia do Alvito pode ser considerada como um dos principais contribuintes para a qualidade da água desta barragem, de onde foram também retirados os dados:

| Parâmetro de Carência Química de Oxigénio (CQO) | Parâmetro da quantidade de Fenóis |
| --- | --- |
| Parâmetro da Oxidabilidade | Parâmetro da quantidade de coliformes totais |
| Fig. 2 - Parâmetros responsáveis pela qualidade da água.[3] |

.[2] http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_LN_18745_1_0002.htm#b0252

.[3] http://snirh.inag.pt/snirh.php?main_id=1&item=4.1.1&objlink=&objrede=LINK_DIRECTO

Fig. 3 - Variação da qualidade da água ao longo do tempo.[3]

| Tabela 4 - Classificação dos Cursos de Água Superficiais de Acordo com as suas Características de Qualidade para Usos Múltiplos .[3] |
| --- |
| CLASSE: | A | B | C | D | E |
| PARÂMETRO | Excelente | Boa | Razoável | Má | Muito má |
| pH |  | 6.5 - 8.5* | 5.5 - 9.0 | 5.0 - 10.00 | 4.5 - 11.0 |  |
| Condutividade | (uS/cm, 20ºC) | <=750 | 751 - 1 000 | 1 001 - 1 500 | 1 501 - 3 000 | >3 000 |
| Sat OD | (%) | >=90 | 89 - 70 | 69 - 50 | 49 - 30 | <30 |
| CBO5 | (mg O2/l) | <=3.0 | 3.1 - 5.0 | 5.1 - 8.0 | 8.1 - 20.0 | >20.0 |
| CQO | (mg O2/l) | <=10.0 | 10.1 - 20.0 | 20.1 - 40.0 | 40.1 - 80.0 | >80.0 |
| Azoto Amoniacal | (mg NH4/l) | <=0.50 | 0.51 - 1.50 | 1.51 - 2.50 | 2.51 - 4.00 | >4.00 |
| Nitratos | (mg NO3/l) | <=5.0 | 5.0 - 25.0 | 25.1 - 50.0 | 50.1 - 80.0 | >80.0 |
| Azoto Kjeidahl | (mg N/l) | <=0.5 | 0.51 - 1.00 | 1.01 - 2.00 | 2.01 - 3.00 | >3.00 |
| Fosfatos | (mg P2O5/l) | <=0.40 | 0.41 - 0.54 | 0.55 - 0.94 | 0.95 - 1.00 | >1.00 |
| Fósforo Total | (mg P/l) | <=0.2 | 0.21 - 0.25 | 0.26 - 0.40 | 0.41 - 0.50 | >0.50 |
| Coliformes Totais | (/100 ml) | <=50 | 51 - 5 000 | 5 001 - 50 000 | >50 000 | - |
| Coliformes Fecais | (/100 ml) | <=20 | 21 - 2 000 | 2 001 - 20 000 | >20 000 | - |
| Estreptococos Fecais | (/100 ml) | <=20 | 21 - 2 000 | 2 001 - 20 000 | >20 000 | - |
| Cianetos | (mg/l) | <=0.050 | - | 0.051 - 0.080 | - | >0.080 |
| Fenóis | (mg/l) | <=0.0010 | 0.0011 - 0.0050 | 0.0051 - 0.010 | 0.011 - 0.100 | >0.100 |
| Agentes Tensioactivos | (Las-mg/l) | <=0.2 | - | 0.21 - 0.50 | - | >0.50 |
| * O pH, sendo um parâmetro muito dependente de características geomorfológicas, pode apresentar valores fora deste intervalo, sem contudo significar alterações de qualidade devidas à poluição. |

Como se pode inferir do gráfico da fig3, a qualidade da água atingiu os piores valores em 1999 e 2003 atingindo o grau D, reflectindo uma má qualidade. Em 2003 deveu-se essencialmente à contaminação devido a fenóis, e em 1999 (fig.2) devido a coliformes. Como consequência da contaminação dos fenóis , no ano seguinte verificou-se um elevado valor em carência de oxigénio. Em 1996, também ocorreram alterações mas aqui foi mais notória a subida da oxidação da água, no entanto a qualidade da água não fugiu do razoável (grau C).

Na bacia hidrográfica da Albufeira de Odivelas foram identificadas dois tipos de fontes de poluição:

- Fontes de poluição pontual

Entre as fontes de poluição pontual, destacam-se as várias instalações pecuárias a funcionar, indústria de curtumes e afluência proveniente dos ETARs que descarregam para albufeira do Alvito, e, consequentemente atingem o leito da albufeira de Odivelas e as unidades industriais, como a produção de azeite e seu efluente, o bagaço, que é descarregado, sem a devida fiscalização, na albufeira.

A poluição pontual apresenta-se com uma certa dispersão, pois as fontes de poluição encontram-se relativamente afastadas umas das outras. Por outro lado, existem muitos rebanhos de ovinos, bovinos e mesmo suínos, em regime extensivo, na zona reservada (50m a partir do NPA), e na zona de protecção (500m a partir do NPA), o que pode prejudicar a qualidade da água da Albufeira.

As fontes de poluição de origem urbana apresentados dizem respeito a sistemas de águas residuais (SAR) de tratamento de efluentes, nomeadamente as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), fossas sépticas e ainda sistemas sem tratamento. A poluição pontual urbana resultante da barragem do Alvito, é proveniente sobretudo, da carga orgânica contida nas águas residuais. Na região de Oriola, estas águas são descarregadas directamente na albufeira, enquanto que em Santana e São Bartolomeu, apesar de não haver qualquer tratamento, os efluentes sofrem alguma estabilização e autodepuração no ecossistema ribeirinho onde são lançados.

Em termos de actividades industrializadas, na região de Ferreira do Alentejo encontrava-se em actividade uma indústria de fabrico de concentrado de tomate (ORIPA), hoje desactivada. Actualmente esta região conta com pequenas actividades de produção de azeite, sendo que os efluentes resultantes, os bagaços, são por vezes, e ilegalmente, descarregado directamente na bacia de Odivelas. Também existem indústrias ligadas à suinicultura, bovinicultura, indústria de produção de óleos e gorduras e outras indústrias agro-alimentares a descarregar directamente na linha de água as suas fontes de emissão pontual.

- Fontes de poluição difusa

No que respeita às fontes de poluição difusa, é de salientar a actividade agro-pecuária intensiva existente na região. O processo de quantificação da poluição difusa é complexo, dadas as dificuldades de determinação das principais fontes e caracterização das respectivas cargas poluentes. As fontes difusas de poluição podem ter origem urbana/industrial ou rural. Na bacia hidrográfica em estudo não se consideraram as fontes urbanas/industriais, devido ao carácter marcadamente rural da área.

Uma vez que as escorrências provenientes das áreas de regadio e da actividade agro-pecuária, com a dispersão dos animais por toda a área da bacia, são as que se apresentam como principal fonte deste tipo de poluição, apenas para estas foi efectuada uma estimativa da carga poluente afluente á bacia. As actividades pecuárias consideradas como fontes pontuais de poluição podem anda provocar poluição difusa, essencialmente devido a espalhamento dos efluentes e à escorrência das lagoas de armazenamento. .

## Análise dos resultados (adequabilidade aos usos) e propostas de medidas curativo-preventivas

- Análise da água destinada à produção de água para consumo humano

A qualidade da água destinada á produção de água para consumo humano é definida com base em critérios de saúde pública, tendo em conta implicações técnicas e económicas.

| Grupo | Parâmetros | DL 236/98 |
| --- | --- | --- |
| G1 | pH | A2 |
|  | Cor | - |
|  | SST | A1 |
|  | Temperatura | *1 |
|  | Conductividade | A1 |
|  | Cheiro | - |
|  | Nitratos | A1 |
|  | Cloretos | - |
|  | Fosfatos | A1 |
|  | CQO | ? |
|  | O2 dissolvido | A1 |
|  | CBO5 | A1 |
|  | Azoto amoniacal | A2 |
|  | Coliformes totais | A2 |
|  | Coliformes fecais | A2 |
| G2 | Ferro dissolvido | A1 |
|  | Manganês | A2 |
|  | Cobre | A1 |
|  | Zinco | A1 |
|  | Sulfatos | - |
|  | Subs. tensoactivas | A1 |
|  | Fenóis | A1 |
|  | Azoto Kjeldahl | - |
|  | Estreptococos fecais | A2 |
| G3 | Fluoretos | - |
|  | Boro | - |
|  | Arsénio | A3 |
|  | Cádmio | A1 |
|  | Crómio | A1 |
|  | Chumbo | A1 |
|  | Selénio | - |
|  | Mercúrio | ? |
|  | Bário | - |
|  | Cianetos | ? |
|  | Hidrocarbonetos totais *2 | A1 |
|  | Pesticidas Totais | - |
|  | Subst. Extr. com cloroformio | - |
|  | Salmonelas | - |
| Avaliação Global |  | A2 |

Fig 4: Classificação da qualidade da água da albufeira de Odivelas

Assim, para reduzir o risco de utilização indiscriminada de origens de água, a legislação fixa os principais parâmetros de qualidade a observar, aos quais correspondem esquemas de tratamento capazes de garantir a produção de água com qualidade para consumo humano.

A análise da água para este uso irá ser feita no âmbito do Anexo I do Decreto-Lei 236/98.[2].

1 - Consoante a sua qualidade, as águas superficiais destinadas à produção de água para consumo humano são classificadas nas categorias A1, A2 e A3, de acordo com as normas de qualidade fixadas no anexo I, a que correspondem esquemas de tratamento tipo distintos, definidos no anexo II, para as tornar aptas para consumo humano.

2 - Compete às DRA, em colaboração com o INAG, proceder ao inventário e classificação das águas superficiais destinadas à produção de água para consumo humano quanto à sua qualidade, de acordo com os critérios definidos na presente secção.

3 - A autorização para a captação de água superficial destinada à produção de água para consumo humano, prevista no Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro, pressupõe a verificação das seguintes condições:

a) Prévia classificação das águas superficiais onde se situe o local de captação e a fixação dos valores normativos a que se refere o artigo 7.º com base nos resultados de, no mínimo, uma campanha anual de determinação da sua qualidade segundo os métodos e os critérios estabelecidos no artigo 8.º;

b) Adequação do esquema de tratamento proposto à classificação das águas superficiais onde se situe o local de captação.

O estudo da qualidade da água nesta bacia apresenta-se com base na análise de parâmetros físico-químicos medidos por instituições mediatizadas. Analisando-se as séries dos parâmetros medidos esboçaram-se tendências de evolução temporal e espacial e classificou-se a qualidade da água nos locais de amostragem tendo em vista as suas utilizações à luz das directivas comunitárias que fixam os limites normativos para estes parâmetros.

- Análise da qualidade de água para rega

De acordo com o Decreto Lei 236/98.[2], verifica-se que nem todos os dados relativos aos parâmetros necessários para analisar a conformidade da água para o uso em causa estão disponíveis, aliás pelas informações obtidas por entidades responsáveis, sabemos que a água desta albufeira não sofre qualquer tipo de análise nem tratamento para fim de regadio.

Por constatação directa do estado dos canos e da eutrofização da água, sabemos que os picos máximos relativamente ao número de organismos se encontram no Verão, altura do ano que também será necessário utilizar um maior volume de água para rega. Poderão assim surgir situações de contaminação de alimentos por coliformes fecais, e mesmo outros organismos patogénicos. A contaminação da água deverá ser devido à descarga de efluentes provenientes de unidades pecuárias e descargas provenientes da albufeira do Alvito, sem qualquer tipo de tratamento.

- Análise da água para fins balneares

Com base no Decreto-Lei 236/98.[2], verifica-se que a água da albufeira de Odivelas está conforme para o uso em causa, sendo realizada todos os anos em época balnear a amostragem necessária para poder classificar esta água. Em relação aos parâmetros determinados, apresenta-se na tabela os valores destas análises.

| data | resultados laboratoriais | ponto de amostragem | VMR (Valor Máximo Admitido) | VMA (Valor Máximo Recomendado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-05-2003 | coliformes totais | 80 | 500 | 10000 |
|  | coliformes fecais | 38 | 100 | 2000 |
|  | estreptococos fecais | 25 | 100 | - |
|  | pH | 8,6 | - | 6--9 |
|  | inspecção visual/olfativa |
|  | oleos minerias | A | - | ausente |
|  | espuma presistente | A | - | ausente |
|  | cheiros fenois | A | - | ausente |
| Jun-03 | coliformes totais | 18 | 500 | 10000 |
|  | coliformes fecais | 18 | 100 | 2000 |
|  | estreptococos fecais | 4 | 100 | - |
|  | pH | 8,6 | - | 6--9 |
|  | inspecção visual/olfativa |
|  | oleos minerias | A | - | ausente |
|  | espuma presistente | A | - | ausente |
|  | cheiros fenois | A | - | ausente |
| 29-07-2003 | coliformes totais | 180 | 500 | 10000 |
|  | coliformes fecais | 0 | 100 | 2000 |
|  | estreptococos fecais | 50 | 100 | - |
|  | pH | 8,7 | - | 6--9 |
|  | inspecção visual/olfativa |
|  | oleos minerias | A | - | ausente |
|  | espuma presistente | A | - | ausente |
|  | cheiros fenois | A | - | ausente |
| 18-08-2003 | coliformes totais | 1100 | 500 | 10000 |
|  | coliformes fecais | 100 | 100 | 2000 |
|  | estreptococos fecais | 45 | 100 | - |
|  | pH | 8,4 | - | 6--9 |
|  | inspecção visual/olfativa |
|  | oleos minerias | A | - | ausente |
|  | espuma presistente | A | - | ausente |
|  | cheiros fenois | A | - | ausente |
| 23-09-2003 | coliformes totais | 1000 | 500 | 10000 |
|  | coliformes fecais | 28 | 100 | 2000 |
|  | estreptococos fecais | 10 | 100 | - |
|  | pH | 8,4 | - | 6--9 |
|  | inspecção visual/olfativa |
|  | oleos minerias | A | - | ausente |
|  | espuma presistente | A | - | ausente |
|  | cheiros fenois | A | - | ausente |

Foram recolhidas amostras na albufeira de Odivelas que apresentavam comunidades fitoplanctónicas com densidades moderadas e com predomínio de cianobactérias e clorofitas. Nestas amostras registou-se a presença de espécies cianobacterianas potencialmente toxigénicas, nomeadamente Microcystis aeroginosa, Anabeana e Aphanizomenon. Contudo, e como dita o relatório, a densidade em que estes organismos foram observados não justificam para já a realização de ensaios para a determinação de cianotoxinas.

Podemos inferir que, relativamente aos dados analisados a água corresponde à classe A2, necessitando de tratamento para o uso apropriado das devidas funções balneares.

- Análise das emissões de águas residuais

Existe uma estação de tratamento de águas residuais da região de Odivelas, contudo a descarga dos efluentes é feita a jusante não contaminando a albufeira. Existe contudo, segundo relatos de entidades associativas da região, emissões não controladas ou fiscalizadas de efluentes provenientes de actividades urbanas ou pecuárias directamente para a bacia hidrográfica.

Globalmente, a água da Albufeira de Odivelas apresenta uma qualidade que, para água bruta para produção de água para consumo humano, se encontra na classe A2, embora nem todos os parâmetros tenham sido analisados, de acordo com o requerido pelo Decreto-Lei. Este facto deve-se aos parâmetros de Coliformes Totais e Fecais, Azoto Amoniacal, que se encontram sobre os valores fixados para a qualidade A2.

## Análise crítica do plano de amostragem que tem sido efectuado

Tendo em conta a grande maioria da água proveniente da albufeira do Alvito, é muito provável como já foi dito que esta afecte a barragem de Odivelas, para bem , ou para mal. Na bacia de Odivelas têm-se verificado problemas de poluição que levam à inaptidão da utilização da água para todos os usos, nomeadamente, abastecimento público, visto que esta anteriormente já fora utilizada com esse fim.

Após uma análise detalhada dos parâmetros medidos e tendo em conta a sua origem, os dados indicam que a poluição criada por actividades antropogénicas, dentro do perímetro da bacia hidrográfica da Albufeira de Odivelas (ou águas de abastecimento já contaminadas) , tem grande impacte na qualidade da água dessa mesma albufeira.

Relativamente à poluição pontual verificou-se que a actividade pecuária contribui de forma bem mais significativa para a deterioração da qualidade da água da albufeira comparativamente aos aglomerados urbanos.

Relativamente à poluição difusa, é muito difícil proceder à sua quantificação. Nas actividades pecuárias, nos regimes de produção semi-intensivo e extensivo, os animais vagueiam livremente por toda a área da bacia, impossibilitando a quantificação dos dejectos produzidos, bem como os locais de escorrência.

Embora consideradas como fontes de poluição pontual, algumas das referidas instalações pecuárias, ao procederem ao espalhamento do chorume e do estrume, contribuem para um aumento da poluição difusa.

A agricultura intensiva e de regadio, contribuem igualmente para poluição difusa, especialmente através da adição de adubos naturais e sintéticos, contendo elevadas cargas de azoto e fósforo, e da aplicação de produtos fitofarmacêuticos. A quantificação destes compostos é igualmente difícil, tendo que se recorrer a estimativas da carga poluente média através do tipo de actividade, de cultura e de solo, e das condições climatéricas.

Ainda, se por um lado esta poluição que se quantificou poderá estar relacionada com as características climáticas e hidrológicas da bacia, nomeadamente as elevadas temperaturas da eco região e os regimes de escoamento fracos que ocorrem na maior parte do ano e, que conduzem naturalmente ao aumento da concentração dos parâmetros, por outro, poderá ser a causa do grande afluxo de cargas lançadas pelas actividades pecuárias e industriais na rede hidrológica.

Estas características do regime de caudais associadas a condições de altas temperaturas e de descargas significativas de poluentes deram origem a um sistema relativamente poluído e pontualmente com sinais de eutrofização, onde por vezes se verificam situações “graves” de poluição e a morte de parte da fauna aquática.

Este aspecto é particularmente acentuado no final do Verão/início da época das chuvas. Nesta época, as escorrências com a lixiviação dos terrenos marginais e o arrastamento dos sedimentos acumulados, na época seca, no fundo do leito dos afluentes, adicionados ás águas residuais das agro-indústrias (adegas, lagares de azeite) então no seu período anual de mais intensa laboração, provocam inevitavelmente o aparecimento de quantidades apreciáveis de poluentes.

No que diz respeito à qualidade da água, esta é considerada A2 como água bruta para produção de água para consumo humano. A poluição que provoca esta situação é de origem orgânica, sendo de esperar que as cargas poluentes introduzidas pelos efluentes urbanos e pecuários tenham grande influência no facto.

Em relação á utilização da água da albufeira para rega, esta prática também poderá por em risco a saúde pública nos alimentos, visto não existir qualquer tipo de tratamento da água e constatando-se alguns problemas provocados por dejectos de animais de sangue quente.

Realizando uma análise geral á qualidade da água, verifica-se que os problemas de poluição desta albufeira são, essencialmente, de origem orgânica, tendo repercussões a nível microbiológico.

No que respeita ao estado trófico da massa de água, e devido à escassez recente, parece ter vindo a piorar, sendo notório o estado de eutrofização da bacia hidrográfica.

Revela-se assim de grande importância a determinação da causa desta poluição, e tomar medidas minimizadoras no caso de serem as actividades existentes as principais responsáveis.

# Text boxes

Legenda:

0 - Não Permitida

1 - Permitida com restrições

2 - Permitida sem restrições

Fig. 1 – Volumes de água utilizados para rega no ano 1998