Capítulo V

# Qualidade e Quantidade

# da Água

- Usos da água

A água proveniente da albufeira de Odivelas é utilizada actualmente para actividades hidroagrícolas, mais propriamente para o abastecimento de rega. Como uso secundário apresenta a possibilidade de ser utilizada como água balnear.

A área média regada no perímetro de Odivelas, desde a sua entrada em actividade, em 1974, até ao ano de 2004, foi de 2686 ha (o que equivale a cerca de 42% da área total beneficiada pelo aproveitamento). O valor mais baixo registou-se em 1983, em que se regaram apenas 740 ha, e o mais elevado verificou-se em 1994, com 4228 ha.

| Anos | Área Regada ha | Área Beneficiada ha | Percentagem em função da àrea Benefriciada | Volume Lançado no CCG m3 | Volume consumido na Rega/m3 | Consumos Médios m3/ha | Volume de perdas na rede de rega (m3) | Eficiência de Transporte % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 1.695 | 6.381 | 27% | 31.700.180 | 26.669.000 | 15.734 | 5.031.180 | 84,1 |
| 1981 | 2.337 | 6.381 | 37% | 28.468.000 | 26.717.000 | 11.432 | 1.751.000 | 93,8 |
| 1982 | 1.412 | 6.381 | 22% | 13.437.000 | 10.013.000 | 7.091 | 3.424.000 | 74,5 |
| 1983 | 740 | 6.381 | 12% | 4.306.302 | 2.746.000 | 3.711 | 1.560.302 | 63,8 |
| 1984 | 1.905 | 6.381 | 30% | 19.667.000 | 16.228.000 | 8.519 | 3.439.000 | 82,5 |
| 1985 | 2.133 | 6.381 | 33% | 26.823.000 | 22.614.000 | 10.602 | 4.209.000 | 84,3 |
| 1986 | 1.985 | 6.381 | 31% | 26.717.602 | 23.811.000 | 11.995 | 2.906.602 | 89,1 |
| 1987 | 2.182 | 6.381 | 34% | 27.140.240 | 24.190.000 | 11.086 | 2.950.240 | 89,1 |
| 1988 | 2.241 | 6.381 | 35% | 29.388.657 | 25.860.000 | 11.539 | 3.528.657 | 88,0 |
| 1989 | 2.152 | 6.381 | 34% | 27.952.000 | 23.901.000 | 11.106 | 4.051.000 | 85,5 |
| 1990 | 2.596 | 6.381 | 41% | 31.591.000 | 28.367.000 | 10.927 | 3.224.000 | 89,8 |
| 1991 | 2.800 | 6.381 | 44% | 34.094.355 | 28.734.000 | 10.262 | 5.360.355 | 84,3 |
| 1992 | 3.057 | 6.381 | 48% | 37.149.470 | 33.057.000 | 10.814 | 4.092.470 | 89,0 |
| 1993 | 3.035 | 6.381 | 48% | 30.526.763 | 26.600.000 | 8.764 | 3.926.763 | 87,1 |
| 1994 | 4.228 | 6.381 | 66% | 30.780.510 | 27.058.000 | 6.400 | 3.722.510 | 87,9 |
| 1995 | 2.132 | 6.381 | 33% | 8.337.340 | 4.880.000 | 2.289 | 3.457.340 | 58,5 |
| 1996 | 3.255 | 6.381 | 51% | 26.124.397 | 20.825.000 | 6.398 | 5.299.397 | 79,7 |
| 1997 | 2.695 | 6.381 | 42% | 22.294.898 | 17.351.932 | 6.439 | 4.942.966 | 77,8 |
| 1998 | 3.459 | 6.381 | 54% | 22.011.765 | 17.378.123 | 5.024 | 4.633.642 | 78,9 |
| 1999 | 3.717 | 6.381 | 58% | 23.043.937 | 18.747.279 | 5.044 | 4.296.658 | 81,4 |
| 2000 | 3.957 | 6.381 | 62% | 21.325.666 | 16.385.305 | 4.141 | 4.940.361 | 76,8 |
| 2001 | 3.845 | 6.381 | 60% | 21.325.666 | 16.451.122 | 4.279 | 4.874.544 | 77,1 |
| 2002 | 3.387 | 6.381 | 53% | 21.325.666 | 17.839.249 | 5.267 | 3.486.417 | 83,7 |
| 20031) | 3.109 | 6.381 | 49% | 21973126 | 17.398.620 | 4.811 | 4.574.506 | 79,2 |
| 20042) | 3.089 | 6.381 | 48% | 21.354.706 | 16.583.295 | 4.066 | 4.771.411 | 77,7 |
| Média | 2.686 |  | 42% | 24.354.370 | 20.416.197 | 7.910 | 3.938.173 | 82 |
| 1) - Inclui 2.442.600 m3 fornecidos para a rega na Infra-estrutura 12 |  |  |  |  |  |
| 2) - Inclui 4.024.800 m3 fornecidos para a rega na Infra-estrutura 12 até Outubro |  |  |  |  |
| - Inclui 12.558.495 m3 fornecidos para a rega em Odivelas |  |  |  |  |

Figura 1: tabela referente á quantidade de água dispensada para a rega

Na classificação da conformidade da água com as várias utilizações consideraram-se as várias directivas comunitárias estipuladas para o efeito e os diplomas nacionais que fazem a sua transposição para o direito interno português (nomeadamente o constante dos seus artigos que estipulam os critérios para a verificação da conformidade). Para promovermos a água proveniente da albufeira de Odivelas como uma água de consumo humano, teríamos de recorrer aos princípios inerentes do Decreto-Lei n.º 236/98. DR 176/98 SÉRIE I-A de 1998-08-01 (Ministério do Ambiente).

Este estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. Revoga o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de Março.

Após oito anos de experiência na aplicação do Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de Março, considerou-se oportuno proceder a uma revisão do seu regime jurídico no sentido de reforçar a operacionalidade dos objectivos visados com este diploma e resolver o contencioso resultante da incompleta e, por vezes, incorrecta transposição das várias directivas comunitárias relativas à qualidade da água.

Constituindo as águas superficiais, por princípio, um bem do domínio público e tratando o presente diploma destas águas (a par com outras já de natureza privada), fá-lo ou no âmbito do regime de licenciamento contido no Decreto-Lei n.º 46/94 (autorizado), ou no sentido de garantir uma actuação da Administração que preserve e melhore a qualidade das águas visando potenciar o seu uso público de uma forma que, desde logo, não ponha em causa a saúde pública.

Do decreto implementado, referimo-nos ao Capítulo II relacionado com água para consumo humano, de onde nos debruçamos sobre: SECÇÃO I (Águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano).

- Cálculo das cargas poluentes potenciais geradas na bacia hidrográfica

Para a determinação da carga poluente afluente á Albufeira do Odivelas, recorreu-se à bibliografia existente sobre a área, nomeadamente a Caracterização Geral da Bacia Hidrográfica da Albufeira da Barragem de Odivelas e Avaliação das Cargas Poluidoras Afluentes e o Programa de Medidas com Vista a melhorar a Qualidade das Águas Superficiais Destinadas à Produção de Água para consumo Humano no Alentejo (DRA-Alentejo, 1999).

| ID | ACTIVIDADE | TIPO | DIMENSÃO | Nº HAB.EQUIVALENTE | TIPO DE TRATAMENTO | SITUAÇÃO TRATAMENTO | CARGA PRODUZIDA | CARGA REJEITADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Kg CBO5/dia | Kg CBO5/dia |
| 20002 | Suinicultura | Multiplicação+Eng | 150+500 | 3375 | Sistema de retenção | Deficiente | 202,4 | 0 |
| 20003 | Urbana | Efluente final | 380 | 380 | Biodiscos | Deficiente | 22,8 | 5,7 |
| 20004 | Urbana | Efluente final | 250 | 250 | Fossa séptica | Deficiente | 15 | 10,5 |
| 20005 | Urbana | Efluente final | 500 | 500 | Biodiscos |  | 30 | 7,5 |
| 20006 | Urbana | Efluente final | 1268 | 1268 | Lamas activadas |  | 76,1 | 11,4 |
| 20008 | Urbana | Efluente final | 178 | 178 | Fossa séptica | Deficiente | 10,7 | 7,5 |

Fig 2: tabela relativa  ás cargas poluentes geradas na bacia de Odivelas

| CBO5 DV(mg/l) |
| --- |
| 2003 | 2004 |
| Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Fig 3: tabela referente aos valores de CBO5 relativos ao ano 2003/2004

- Levantamento de dados analíticos de qualidade da água

Na bacia hidrográfica da Albufeira de Odivelas foram identificadas fontes de poluição pontuais e difusas.

( Fontes de poluição pontual

Entre as fontes de poluição pontual, destacam-se as várias instalações pecuárias a funcionar, indústria de curtumes e afluência proveniente dos ETARs que descarregam para albufeira do Alvito, e, consequentemente atingem o leito da albufeira de Odivelas e as unidades industriais, como a produção de azeite e seu efluente, o bagaço, que é descarregado, sem a devida fiscalização, na albufeira.

A poluição pontual apresenta-se com uma certa dispersão, pois as fontes de poluição encontram-se relativamente afastadas umas das outras. Por outro lado, existem muitos rebanhos de ovinos, bovinos e mesmo suínos, em regime extensivo, na zona reservada (50m a partir do NPA), e na zona de protecção (500m a partir do NPA), o que pode prejudicar a qualidade da água da Albufeira.

As fontes de poluição de origem urbana apresentados dizem respeito a sistemas de águas residuais (SAR) de tratamento de efluentes, nomeadamente as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), fossas sépticas e ainda sistemas sem tratamento. A poluição pontual urbana resultante da barragem do Alvito, é proveniente sobretudo, da carga orgânica contida nas águas residuais. Na região de Oriola, estas águas são descarregadas directamente na albufeira, enquanto que em Santana e São Bartolomeu, apesar de não haver qualquer tratamento, os efluentes sofrem alguma estabilização e autodepuração no ecossistema ribeirinho onde são lançados.

Em termos de actividades industrializadas, na região de Ferreira do Alentejo encontrava-se em actividade uma indústria de fabrico de concentrado de tomate (ORIPA), hoje desactivada. Actualmente esta região conta com pequenas actividades de produção de azeite, sendo que os efluentes resultantes, os bagaços, são por vezes, e ilegalmente, descarregado directamente na bacia de Odivelas. Também existem indústrias ligadas à suinicultura, bovinicultura, indústria de produção de óleos e gorduras e outras indústrias agro-alimentares a descarregar directamente na linha de água as suas fontes de emissão pontual.

( Fontes de poluição difusa

No que respeita às fontes de poluição difusa, é de salientar a actividade agro-pecuária intensiva existente na região. O processo de quantificação da poluição difusa é complexo, dadas as dificuldades de determinação das principais fontes e caracterização das respectivas cargas poluentes. As fontes difusas de poluição podem ter origem urbana/industrial ou rural. Na bacia hidrográfica em estudo não se consideraram as fontes urbanas/industriais, devido ao carácter marcadamente rural da área.

Uma vez que as escorrências provenientes das áreas de regadio e da actividade agro-pecuária, com a dispersão dos animais por toda a área da bacia, são as que se apresentam como principal fonte deste tipo de poluição, apenas para estas foi efectuada uma estimativa da carga poluente afluente á bacia. As actividades pecuárias consideradas como fontes pontuais de poluição podem anda provocar poluição difusa, essencialmente devido a espalhamento dos efluentes e à escorrência das lagoas de armazenamento.

Este tipo de poluição assume maior importância na época das chuvas, quando os nutrientes atingem a massa de água devido ao arrastamento superficial, em especial do azoto e do fósforo, podendo conduzir a  problemas de eutrofização.

- Análise dos resultados (adequabilidade aos usos) e propostas de medidas curativo-preventivas

( Análise da água destinada à produção de água para consumo humano

A qualidade da água destinada á produção de água para consumo humano é definida com base em critérios de saúde pública, tendo em conta implicações técnicas e económicas.

Assim, para reduzir o risco de utilização indiscriminada de origens de água, a legislação fixa os principais parâmetros de qualidade a observar, aos quais correspondem esquemas de tratamento capazes de garantir a produção de água com qualidade para consumo humano.

A análise da água para este uso irá ser feita no âmbito do Anexo I do Decreto-Lei 236/98.

1 - Consoante a sua qualidade, as águas superficiais destinadas à produção de água para consumo humano são classificadas nas categorias A1, A2 e A3, de acordo com as normas de qualidade fixadas no anexo I, a que correspondem esquemas de tratamento tipo distintos, definidos no anexo II, para as tornar aptas para consumo humano.

2 - Compete às DRA, em colaboração com o INAG, proceder ao inventário e classificação das águas superficiais destinadas à produção de água para consumo humano quanto à sua qualidade, de acordo com os critérios definidos na presente secção.

3 - A autorização para a captação de água superficial destinada à produção de água para consumo humano, prevista no Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro, pressupõe a verificação das seguintes condições:

a) Prévia classificação das águas superficiais onde se situe o local de captação e a fixação dos valores normativos a que se refere o artigo 7.º com base nos resultados de, no mínimo, uma campanha anual de determinação da sua qualidade segundo os métodos e os critérios estabelecidos no artigo 8.º;

b) Adequação do esquema de tratamento proposto à classificação das águas superficiais onde se situe o local de captação.

O estudo da qualidade da água nesta bacia apresenta-se com base na análise de parâmetros físico-químicos medidos por instituições mediatizadas. Analisando-se as séries dos parâmetros medidos esboçaram-se tendências de evolução temporal e espacial e classificou-se a qualidade da água nos locais de amostragem tendo em vista as suas utilizações à luz das directivas comunitárias que fixam os limites normativos para estes parâmetros.

| Grupo | Parâmetros | DL 236/98 |
| --- | --- | --- |
| G1 | pH | A2 |
|  | Cor | - |
|  | SST | A1 |
|  | Temperatura | *1 |
|  | Conductividade | A1 |
|  | Cheiro | - |
|  | Nitratos | A1 |
|  | Cloretos | - |
|  | Fosfatos | A1 |
|  | CQO | ? |
|  | O2 dissolvido | A1 |
|  | CBO5 | A1 |
|  | Azoto amoniacal | A2 |
|  | Coliformes totais | A2 |
|  | Coliformes fecais | A2 |
| G2 | Ferro dissolvido | A1 |
|  | Manganês | A2 |
|  | Cobre | A1 |
|  | Zinco | A1 |
|  | Sulfatos | - |
|  | Subs. tensoactivas | A1 |
|  | Fenóis | A1 |
|  | Azoto Kjeldahl | - |
|  | Estreptococos fecais | A2 |
| G3 | Fluoretos | - |
|  | Boro | - |
|  | Arsénio | A3 |
|  | Cádmio | A1 |
|  | Crómio | A1 |
|  | Chumbo | A1 |
|  | Selénio | - |
|  | Mercúrio | ? |
|  | Bário | - |
|  | Cianetos | ? |
|  | Hidrocarbonetos totais *2 | A1 |
|  | Pesticidas Totais | - |
|  | Subst. Extr. com cloroformio | - |
|  | Salmonelas | - |
| Avaliação Global |  | A2 |

Fig 4: Classificação da qualidade da água da albufeira de Odivelas

CBO5

O parâmetro CBO5 apresenta uns picos em 2004, nomes de Abril. Esta carga pode indicar a presença de matéria orgânica em elevada quantidade. A elevada carga orgânica poderá advir da qualidade dos efluentes não tratados lançados na bacia hidrográfica, quer urbanos provenientes da descarga proveniente da albufeira do Alvito, quer de instalações pecuárias. O pico poderá ser explicado por um favorecimento das condições físicas de desenvolvimento dos microrganismos que degradam essa mesma matéria.

### Coliformes Totais

Os coliformes totais são indicadores da presença de matéria orgânica no meio aquático. Em Novembro de 2003, este parâmetro atinge o valor de 1100, muito acima do valor máximo recomendado por lei para este parâmetro microbiológico. Os coliformes, estando presentes no meio natural, apenas se desenvolvem na presença de alimento, a matéria orgânica.

Analisando o gráfico relativo aos organismos de origem fecal, verifica-se que estes estão presentes em muito menor quantidade. Este facto pode dever-se a estes organismos serem os menos resistentes, no meio ambiente, do grupo Coliformes Totais, devido a estarem fora do seu habitat natural (interior do corpo de animais de sangue quente). A análise conjunta destes dois parâmetros indica uma elevada quantidade e permanência da matéria orgânica no meio, uma vez que os organismos fecais são eliminados antes que a matéria orgânica seja totalmente consumida, permitindo o desenvolvimento de outros microrganismos.

### Saturação de Oxigénio

Este parâmetro não apresenta qualquer problema no que respeita à conformidade com o Decreto-Lei 236/98, Anexo 1. Os valores mostram umas saturações em oxigénio da ordem dos 80% em média, sendo que os valores máximos estabelecem-se durante os meses de Março, Abril e Maio. A concentração de nutrientes, que influencia o estado trófico, deve assim apresentar uma estabilidade compatível com níveis de oxigénio devido a fotossíntese dos microrganismos.

### Arsénio

Como se verifica no anexo I, não foram estabelecidos todos os valores referentes ao arsénio, contudo este metal registra valores que ultrapassam em muito os valores legislados.

( Análise da qualidade de água para rega

De acordo com o Decreto Lei 236/98, verifica-se que nem todos os dados relativos aos parâmetros necessários para analisar a conformidade da água para o uso em causa estão disponíveis, aliás pelas informações obtidas por entidades responsáveis, sabemos que a água desta albufeira não sofre qualquer tipo de análise nem tratamento para fim de regadio.

Por constatação directa do estado dos canos e da eutrofização da água, sabemos que os picos máximos relativamente ao número de organismos se encontram no Verão, altura do ano que também será necessário utilizar um maior volume de água para rega. Poderão assim surgir situações de contaminação de alimentos por coliformes fecais, e mesmo outros organismos patogénicos. A contaminação da água deverá ser devido à descarga de efluentes provenientes de unidades pecuárias e descargas provenientes da albufeira do Alvito, sem qualquer tipo de tratamento.

( Análise da água para fins balneares

Com base no Decreto-Lei 236/98, verifica-se que a água da albufeira de Odivelas está conforme para o uso em causa, sendo realizada todos os anos em época balnear a amostragem necessária para poder classificar esta água. Em relação aos parâmetros determinados, apresenta-se na tabela os valores destas análises.

| data | resultados laboratoriais | ponto de amostragem | VMR | VMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-05-2003 | coliformes totais | 80 | 500 | 10000 |
|  | coliformes fecais | 38 | 100 | 2000 |
|  | estreptococos fecais | 25 | 100 | - |
|  | pH | 8,6 | - | 6--9 |
|  | inspecção visual/olfativa |
|  | oleos minerias | A | - | ausente |
|  | espuma presistente | A | - | ausente |
|  | cheiros fenois | A | - | ausente |
| Jun-03 | coliformes totais | 18 | 500 | 10000 |
|  | coliformes fecais | 18 | 100 | 2000 |
|  | estreptococos fecais | 4 | 100 | - |
|  | pH | 8,6 | - | 6--9 |
|  | inspecção visual/olfativa |
|  | oleos minerias | A | - | ausente |
|  | espuma presistente | A | - | ausente |
|  | cheiros fenois | A | - | ausente |
| 29-07-2003 | coliformes totais | 180 | 500 | 10000 |
|  | coliformes fecais | 0 | 100 | 2000 |
|  | estreptococos fecais | 50 | 100 | - |
|  | pH | 8,7 | - | 6--9 |
|  | inspecção visual/olfativa |
|  | oleos minerias | A | - | ausente |
|  | espuma presistente | A | - | ausente |
|  | cheiros fenois | A | - | ausente |
| 18-08-2003 | coliformes totais | 1100 | 500 | 10000 |
|  | coliformes fecais | 100 | 100 | 2000 |
|  | estreptococos fecais | 45 | 100 | - |
|  | pH | 8,4 | - | 6--9 |
|  | inspecção visual/olfativa |
|  | oleos minerias | A | - | ausente |
|  | espuma presistente | A | - | ausente |
|  | cheiros fenois | A | - | ausente |
| 23-09-2003 | coliformes totais | 1000 | 500 | 10000 |
|  | coliformes fecais | 28 | 100 | 2000 |
|  | estreptococos fecais | 10 | 100 | - |
|  | pH | 8,4 | - | 6--9 |
|  | inspecção visual/olfativa |
|  | oleos minerias | A | - | ausente |
|  | espuma presistente | A | - | ausente |
|  | cheiros fenois | A | - | ausente |

Foram recolhidas amostras na albufeira de Odivelas que apresentavam comunidades fitoplanctónicas com densidades moderadas e com predomínio de cianobactérias e clorofitas. Nestas amostras registou-se a presença de espécies cianobacterianas potencialmente toxigénicas, nomeadamente Microcystis aeroginosa, Anabeana e Aphanizomenon. Contudo, e como dita o relatório, a densidade em que estes organismos foram observados não justificam para já a realização de ensaios para a determinação de cianotoxinas.

Podemos inferir que, relativamente aos dados analisados a água corresponde à classe A2, necessitando de tratamento para o uso apropriado das devidas funções balneares.

( Análise das emissões de águas residuais

Existe uma estação de tratamento de águas residuais da região de Odivelas, contudo a descarga dos efluentes é feita a jusante não contaminando a albufeira. Existe contudo, segundo relatos de entidades associativas da região, emissões não controladas ou fiscalizadas de efluentes provenientes de actividades urbanas ou pecuárias directamente para a bacia hidrográfica.

Globalmente, a água da Albufeira de Odivelas apresenta uma qualidade que, para água bruta para produção de água para consumo humano, se encontra na classe A2, embora nem todos os parâmetros tenham sido analisados, de acordo com o requerido pelo Decreto-Lei. Este facto deve-se aos parâmetros de Coliformes Totais e Fecais, Azoto Amoniacal, que se encontram sobre os valores fixados para a qualidade A2.

- Análise crítica do plano de amostragem que tem sido efectuado

Sabemos de antemão que a água inscrita na albufeira de Odivelas é proveniente a montante da albufeira do Alvito, logo é de prever que qualquer parâmetro analítico detectado nesta albufeira possa vir a contaminar a que se lhe segue. Na bacia de Odivelas têm-se verificado problemas de poluição que levam à inaptidão da utilização da água para todos os usos. Estes são medidos numa rede de estações de qualidade da água adaptada pelo INAG e pelo CCDRA que nos forneceu todas as informações sobre os poluentes analisados.

Após uma análise detalhada dos parâmetros medidos e tendo em conta a sua origem, os dados indicam que a poluição criada por actividades antropogénicas, dentro do perímetro da bacia hidrográfica da Albufeira de Odivelas, tem grande impacte na qualidade da água dessa mesma albufeira.

Relativamente à poluição pontual verificou-se que a actividade pecuária contribui de forma bem mais significativa para a deterioração da qualidade da água da albufeira comparativamente aos aglomerados urbanos.

Relativamente à poluição difusa, é muito difícil proceder à sua quantificação. Nas actividades pecuárias, nos regimes de produção semi-intensivo e extensivo, os animais dispersam-se livremente por toda a área da bacia. Isto impossibilita a quantificação precisa da quantidade de dejectos produzidos, bem como os locais de escorrência.

Embora consideradas como fontes de poluição pontual, algumas das referidas instalações pecuárias, ao procederem ao espalhamento do chorume e do estrume, contribuem para um aumento da poluição difusa.

A agricultura intensiva e de regadio, contribuem igualmente para poluição difusa, especialmente através da adição de adubos naturais e sintéticos, contendo elevadas cargas de azoto e fósforo, e da aplicação de produtos fitofarmacêuticos. A quantificação destes compostos é igualmente difícil, tendo que se recorrer a estimativas da carga poluente média através do tipo de actividade, de cultura e de solo, e das condições climatéricas.

Ainda, se por um lado esta poluição que se quantificou poderá estar relacionada com as características climáticas e hidrológicas da bacia, nomeadamente as elevadas temperaturas da eco região e os regimes de escoamento fracos que ocorrem na maior parte do ano e, que conduzem naturalmente ao aumento da concentração dos parâmetros, por outro, poderá ser a causa do grande afluxo de cargas lançadas pelas actividades pecuárias e industriais na rede hidrológica.

Estas características do regime de caudais associadas a condições de altas temperaturas e de descargas significativas de poluentes deram origem a um sistema relativamente poluído e pontualmente com sinais de eutrofização, onde por vezes se verificam situações “graves” de poluição e a morte de parte da fauna aquática.

Este aspecto é particularmente acentuado no final do Verão/início da época das chuvas. Nesta época, as escorrências com a lixiviação dos terrenos marginais e o arrastamento dos sedimentos acumulados, na época seca, no fundo do leito dos afluentes, adicionados ás águas residuais das agro-indústrias (adegas, lagares de azeite) então no seu período anual de mais intensa laboração, provocam inevitavelmente o aparecimento de quantidades apreciáveis de poluentes.

No que diz respeito à qualidade da água, esta é considerada A2 como água bruta para produção de água para consumo humano. A poluição que provoca esta situação é de origem orgânica, sendo de esperar que as cargas poluentes introduzidas pelos efluentes urbanos e pecuários tenham grande influência no facto.

Em relação á utilização da água da albufeira para rega, esta prática também poderá por em risco a saúde pública nos alimentos, visto não existir qualquer tipo de tratamento da água e constatando-se alguns problemas provocados por dejectos de animais de sangue quente.

Realizando uma análise geral á qualidade da água, verifica-se que os problemas de poluição desta albufeira são, essencialmente, de origem orgânica, tendo repercussões a nível microbiológico.

No que respeita ao estado trófico da massa de água, e devido à escassez recente, parece ter vindo a piorar, sendo notório o estado de eutrofização da bacia hidrográfica.

Revela-se assim de grande importância a determinação da causa desta poluição, e tomar medidas minimizadoras no caso de serem as actividades existentes as principais responsáveis.